| Акционерное общество «Оскольский завод металлургического машиностроения» (АО ОЗММ) 309504, г. Старый Оскол – 4 Белгородской области. Тел.: +7(4725) 47-93-08, Факс 47-94-94 E-mail: ozmm@belg.ru, ОКПО 05764765 ОГРН 1023102356881 ИНН 3128005590, КПП 312801001 ___________________№ ____________________ |  |
| --- | --- |

Лот к Извещению № 1712 от «19» февраля 2018г.

- Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить Товар в нижеуказанном ассортименте, количестве, по ценам, способами и в сроки поставки:

ЧПУ станок портального типа или роботизированный комплекс с возможностью обработки преимущественно в 5ти осях – 1 шт.

Требуемое техническое оснащение и оборудование:

1) Возможность обработки деревянной, пластиковой, полистирольной заготовки с габаритными размерами до 2,5 м (Допустимо изготовление изделия частями). Высота обрабатываемой заготовки до 700 мм.

2) Точность обработки инструментом от 0,08 до 0,2 мм.

3) Частота вращения шпинделя допустимо до 18 000 об/мин (для ЧПУ станка).

4) Обрабатывающая головка мощностью не менее 15/18 кВт с жидкостным охлаждением. С возможностью установки инструмента с диаметром хвостовика не менее 20 мм. Так же необходим обдув инструмента воздухом.

5) Дополнительное оборудование с возможностью установки инструмента для обработки полистирола.

6)Система вытяжки из зоны обработки (При обработке полистирола в частности) для ЧПУ станка.

7) Ориентировочно для ЧПУ станков портального типа достаточно рабочего стола размером 3000*1500мм. Материал стола из алюминия или стальной. (Наличие вакуумного стола не требуется).

8) Возможность автоматической смены инструмента (Магазин инструмента).

9) Система управления станком HEIDENHAIN INTC530 (для станков ЧПУ).

10) Наличие переносного пульта управления станком.

Дополнительное оборудование:

1) Компрессорная установка;

2) Осушитель воздуха (при отсутствии встроенного в систему станка).

3) Стабилизатор напряжения;

4) Комплект системы геометрического моделирования и программирования;

5) Ввод в эксплуатацию и обучение.

Итого                  рублей, с НДС.

2. Качество товара, поставленного Поставщиком по настоящему Договору, должно быть подтверждено Сертификатом качества или Декларацией соответствия. Продавец обязан предоставить, документы, подтверждающие его права на продажу Товара.

3. Порядок оплаты:

3.1.	Покупатель производит оплату партии Товара согласно договора.

4. Поставка Товара производится согласно следующего базиса поставки:

- Срок поставки Товара- согласно договора.

- Погрузка Товара на складе Поставщика производится за счет Поставщика

- Разгрузка Товара на складе Покупателя производится Покупателем за свой счет.

5. Описание лота

| Наименование титула | Поставка материалов: ЧПУ станок |
| --- | --- |
| Доставка по адресу | Белгородская обл., г. Старый Оскол-4 |
| Заказчик | АО «ОЗММ» |
| Вид | ЧПУ станок |
| Срок поставки | Февраль-Март 2018 |
| Начальная цена с учетом доставки и условия платежа | рублей, с НДС. |

6. Начальная максимальная цена контракта:                  рублей, с НДС.